Государственный комитет Российской Федерации

по рыболовству

ФГОУ ВПО Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет

(«Дальрыбвтуз»)

Кафедра «Акустические приборы, системы и технические

средства судовождения»

Методические указания к лабораторным работам

по курсу «Магнитные компасы» для курсантов

(студентов) специальности 180402 «Судовождение»

Владивосток

2008

УДК 656.61.052

К 214

Авторы: Саранчин А.И., доцент кафедры АПС и ТСС Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

Вовченко Н.В., ст. преподаватель кафедры АПС и ТСС Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета

Печатается в авторской редакции.

© Саранчин А.И., 2008

© Вовченко Н.В., 2008

# Введение

Магнитный компас – это один из незаменимых помощников судоводителя в различных условиях плавания. По действующим ныне требованиям Наставления по организации штурманской службы на морских судах флота рыбной промышленности СССР (НШСР-86) магнитный компас является обязательным прибором, которыми оборудуются морские суда.

Для обеспечения безопасного и надежного судовождения при работе с техническими средствами судовождения необходимо систематическое определение и учет поправок приборов. Для магнитного компаса – это определение и учет девиации, т.е. отклонения стрелки магнитного компаса от магнитного меридиана под действием магнитных сил судового железа.

Данные учебно-методические указания предусматривают выполнение лабораторных работ по уничтожению девиации магнитного компаса в судовых условиях и определению её остаточного значения для дальнейшего учета в рейсе. По требованиям НШСР-86 девиация магнитного компаса уничтожается не реже 1 раза в год, остаточная девиация у главного магнитного компаса не должна превышать ±3º, а у путевого ±5º.

# Лабораторная работа 
Магнитный компас УКП-М

Цель работы:

- Изучить конструкцию магнитного компаса УКП-М.

- Произвести проверки компаса.

- По результатам наблюдений определить магнитный пеленг створа (отдаленного ориентира) и рассчитать девиацию на восьми курсах.

- Составить отчет о работе.

## Конструкция магнитного компаса УКП-М

Магнитные компасы используются на судах в качестве курсоуказателя, а также для определения места судна в море по пеленгам береговых ориентиров и небесных светил. Компас, используемый для пеленгования и для контроля курса, называется главным. Он устанавливается на верхнем мостике в диаметральной плоскости судна или, как исключение, вблизи нее. Компас, находящийся в рулевой рубке, по показаниям которого рулевой удерживает судно на заданном курсе, называется путевым.

Чувствительный элемент магнитного компаса УКП-М (рис.1.1) представляет собой шестистрелочную магнитную систему (рис.1.2), помещенную в котелок с поддерживающей жидкостью. Чувствительный элемент имеет круговую шкалу для отсчета курса судна. Магнитная система со шкалой называется картушкой магнитного компаса, центрируемой при помощи шпильки.

Так как концы стрелок 1 находятся на одной окружности и под заданными углами по отношению к диаметру их магнитной системы, то этим с достаточной для практики точностью достигается автоматическое уничтожение коэффициентов девиации высших порядков. Такое обстоятельство позволяет во всех случаях судовой практики ограничиваться определением остаточной девиации у компаса только на восьми равноотстоящих компасных или магнитных курсах.

Кроме того, таким расположением стрелок достигается еще равенство моментов инерции картушки относительно любой экваториальной оси ее диска с делениями, что исключает беспорядочные колебания самой картушки во время качки судна.

Оправа картушки (рис. 1.2) состоит из поплавка 2, изготовленного из тонкой листовой латуни с ободком, конуса 7, снабженного агатовой топкой 3 и крепительным винтом 4 к ней, бумажного диска 5 и опорного диска 6. Конус 7 служит для того, чтобы картушка могла приобретать на шпильке, ввинченной до отказа в колонку котелка, угол наклона ≤ 12°, не касаясь этой колонки.

Бумажный диск 5 разбит на 360° через 1°, причем цифрами обозначены десятки градусов, начиная от 0°. Латинскими буквами обозначены главные и четвертные румбы.

Котелок компаса с жидкостью, в которой находится картушка, установлен в кардановом подвесе в верхней части нактоуза, предназначенного для подвеса магнитного компаса и размещения девиационного прибора. Нактоуз крепится к верхней палубе и, как правило, располагается в диаметральной плоскости судна. Такое его расположение обеспечивает наиболее благоприятные магнитные условия для работы магнитного компаса.

На боковой стенке котелка имеется отверстие, закрываемое винтовой пробкой. Через указанное отверстие котелок заполняется поддерживающей жидкостью (водным раствором этилового спирта крепостью 43º), не замерзающей до -26º. При наличии в основной камере котелка воздушных пузырей, необходимо их удалить. Для этого котелок компаса аккуратно переворачивают стеклянной крышкой вниз и покачивают вокруг горизонтальной оси или, убрав из чашки с грузом патрон электрической лампочки, несколько раз слегка нажимают на пробку диафрагмы. Если эти меры не дают желаемого результата, то следует долить в котелок некоторое количество компасной жидкости.

В комплект компаса входит пеленгатор - приспособление для пеленгования предметов и небесных светил, а также для определения курсовых углов[1].

Магнитный компас, установленный на немагнитном судне, показывает магнитный курс (МК), отличающийся от истинного курса (ИК) на величину магнитного склонения d:

ИК = МК + d	(1.1)

Судовое железо влияет на показания магнитного компаса. В его отсчете - компасном курсе (КК) – появляется погрешность, называемая девиацией δ. Общая поправка магнитного компаса будет

∆ = d + δ.	(1.2)

Истинный курс судна при этом определяется из выражения

ИК = КК + ∆,	(1.3)

или

ИК = КК + δ + d	(1.4)

Компасный курс (КК), исправленный девиацией δ, определяет величину магнитного курса (МК),

МК = КК + δ 	(1.5)

На рис. 1.3 представлены соотношения (1.1)-(1.5). Девиация магнитного компаса δ - это погрешность, в которую входят четыре ее составляющие:

-постоянная девиация, возникающая от мягкого железа;

-полукруговая девиация, обусловленная влиянием в основном твердого судового железа;

-четвертная девиация, вызываемая мягким судовым железом;

-креновая девиация, возникающая при крене и качке судна, и обусловленная в основном действием вертикальных ферромагнитных элементов корпуса судна.

Для уничтожения этих трех девиаций в конструкции магнитного компаса имеется три самостоятельных приспособления.

Компенсаторы полукруговой девиации – две пары постоянных магнитов-уничтожителей, установленных внутри компаса. Одна пара - продольные магниты, другая - поперечные. Уничтожение полукруговой девиации заключается в отыскании надлежащего положения магнитов при помощи кареток или маховиков В и С.

Компенсаторы четвертой девиации выполнены в виде горизонтальных пластин из мягкого ферромагнитного материала, которые устанавливают с снаружи нактоуза, в его верхней части.

Вертикальный постоянный магнит для уничтожения креновой девиации помешен внутри нактоуза в девиационной трубе. Маховиком Z устанавливают его соответствующее положение.

Магнитный компас дает возможность определить не только курс судна, но также курсовой угол и пеленг какого-либо объекта.

## Проверки магнитного компаса

### Проверка картушки на застой

Застой картушки вызывается сухим трением в подвесе чувствительного элемента. Для определения величины застоя картушку отклоняют на небольшой угол, воздействуя на нее каким-либо магнитом. После того, как магнит будет убран, она должна вернуться на первоначальный отсчет. При наличии застоя картушка установится в другом положении. Разность отсчетов характеризует величину застоя.

Для увеличения точности определения угла застоя отсчеты по картушке измеряют через призму пеленгатора. Работу выполняют на берегу в приведенной далее последовательности:

– устанавливают пеленгатор на отсчет 0° по азимутальному кругу и поворачивают нактоуз компаса так, чтобы под призмой пеленгатора оказался отсчет 180° (S) картушки.

– воздействуя небольшим магнитом, отклоняют картушку на 2 - 3 градуса, убирают магнит и, после того, как картушка успокоится, снимают отсчет под призмой пеленгатора (с точностью до 0,2°); процедуру повторяют несколько раз;

– находят угол застоя как среднюю разность отсчетов по сравнению с первоначальным значением 180°.

Застой картушки считаемся нормальным, если угол застоя не превышает 0,2°. При большом застое необходимо заточить или заменить шпильку компаса.

### Проверка предметной мишени пеленгатора

Нить предметной мишени пеленгатора не должна иметь слабины и изгибов. Если она не удовлетворяет этим требованиям, то ее следует заменить, взяв запасную нить из комплекта дефлектора.

Нить предметной мишени должна располагаться в вертикальной плоскости. Выверку положения мишени выполняют путем пеленгования отвеса, расположенного на расстоянии 3 - 4 м от компаса. Если мишень имеет наклон, нужно отдать винты, крепящие ее к основанию пеленгатора, и подложить под соответствующую лапку прокладку из фольги.

### Проверка призмы пеленгатора

Глазная мишень должна быть вертикальна и находиться в визирной плоскости пеленгатора. Нижняя грань призмы глазной мишени должна лежать в горизонтальной плоскости.

Проверка призмы глазной мишени производится при положении пеленгатора на отсчете 180° азимутального круга котелка. Глазную мишень слегка наклоняют вперед и наблюдают одновременно нить предметной мишени и видимую в призме носовую курсовую нить, которые должны лежать на одной вертикали. Неправильное положение призмы заключается в том, что курсовая черта располагается не вертикально, а под некоторым углом к нити предметной мишени. Для устранения этой погрешности необходимо отдать три крепежных винта (из четырех) ее оправы и повернуть призму вокруг продольно-горизонтальной оси так, чтобы ось носовой курсовой черты, видимой в призму, составляла продолжение оси нити предметной мишени. В случае, если нить предметной мишени смещена в какую-либо сторону от курсовой черты, то необходимо ослабить винты, крепящие глазную мишень к основанию пеленгатора, и сместить ее так, чтобы и курсовая черта совпали.

## Определение магнитного пеленга створа и девиации магнитного компаса

Самым простым и распространенным способом определения девиации магнитного компаса является сличение его с  гирокомпасом. В этом случае девиация магнитного компаса δ находится по формуле:

δ = (ГКК – КК) + ΔГК – d	(1.6)

где (ГКК – КК) - разность одновременно взятых отсчетов курса по гирокомпасу и магнитному компасу (сличение);

ΔГК – известная поправка гирокомпаса;

d – известное (снятое с карты) склонение.

Однако бывает обстоятельства, когда гирокомпас имеет неопределенную поправку ΔГК или же неизвестно магнитное склонение в данном районе. В таких случаях девиация магнитного компаса определяется автономным способом – пеленгованием какого-либо естественного или искусственного створа, или даже просто отдаленного ориентира. Обычно ее определяют на восьми компасных курсах. Девиации на каждом курсе рассчитывается по формуле

δ = МП – КП 	(1.7)

где МП - известный магнитный пеленг створа (отдаленного ориентира), не зависящий от курса судна;

КП - компасный пеленг створа (ориентира). Величина KП различна на разных курсах судна.

Для определения девиации δ магнитного компаса также можно использовать обратные значения (ОМП – OKП), отличающиеся от МП и KП на 180º. Тогда девиация определяется из разности:

δ = ОМП – ОКП 	(1.8)

Магнитное направление створа (МП или ОМП) с достаточной точностью можно определить путем пеленгования линии створа на восьми компасных курсах. Данный способ применяется, когда курс судна устанавливается непосредственно по магнитному компасу.

Последовательность чередования курсов может быть любой. Сначала, например, судно идет компасным курсом N. В момент пересечения линии створа берут компасный пеленг этой линии. Затем ложатся на компасный курс S  и снова, при помощи пеленгования линии створа, находят компасный пеленг этой линии. Аналогичное пеленгование линии створа выполняется на всех последующих галсах.

Если судно имеет возможность разворачиваться на одном месте (например, на бочках станции безобмоточного размагничивания), то можно пеленговать любой отдаленный ориентир, поскольку магнитный пеленг на него не меняется.

Данные для определения девиации приведены в следующей таблице:

Таблица 1.1 Определение девиации

| КК | КП или ОКП | МП = 1/8 Σ КПi | Δ = МП - КП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 125,8º | МП = 119,1º | -6,7º | Магнитный компас №… Створный знак №… |
| NE | 122,3º |  | -3,2º |  |
| E | 118,6º |  | 0,5º |  |
| ES | 114,4º |  | 4,7º |  |
| S | 112,7º |  | 6,4º |  |
| SW | 116,5º |  | 2,6º |  |
| W | 119,2º |  | -0,1º |  |
| NW | 123,1º |  | -0,4º |  |

Найденные значения компасных пеленгов (с точностью до 0,1°) записывают во второй столбец таблицы

ΣКП = 953,6º; МП = 1/8 ΣКП = 119,1º

Магнитный пеленг створа (или отдаленного ориентира) рассчитывается как среднее арифметическое значение из восьми компасных пеленгов:

MП= 	(1.9)

Значение МП (или ОМП) записывают в третьем столбце приведенной таблицы. Четвертая графа служит для вычисления девиации в соответствии с формулами (1.7) и (1.8). Зависимость девиации δ от компасного курса КК можно представить в виде диаграммы (рис.1.4).

+δ

| +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | NE |  | E |  | SE |  | S |  | SW |  | W |  | NW |  | N |
| -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-δ

Рис 1.4 График девиации магнитного компаса

Магнитные компасы в лаборатории установлены на поворотных платформах. Разворот платформы вместе с установленным на ней компасом имитирует изменение курса судна. При выполнении работы по определению МП створа поворачивают платформу и поочередно устанавливают компасные курсы судна через 45º (в любой последовательности). На каждом курсе пеленгуют один и тот же отдаленный предмет, заранее выбранный внутри. Отсчеты компасных пеленгов (КП или ОКП), взятые с точностью до 0,1º записывают в таблицу. Затем определяют значение МП (для данного компаса и выбранного в лаборатории предмета) и рассчитывают девиацию компаса для каждого отдельного курса.

Порядок выполнения работы

1. Записать задание.

2. Сделать эскизный чертеж магнитного компаса с обозначением его основных элементов.

- Записать данные по определению застоя картушки и сделать соответствующие выводы.

- По результатам наблюдений составить таблицу, аналогично образцу, приведенному выше. Указать номер лабораторного компаса и номер створного знака.

- Вычертить график девиации магнитного компаса - рис.1.4

Контрольные вопросы

- Назначение и устройство магнитного компаса УКП-М.

- Почему картушка магнитного компаса устанавливается в плоскости компасного меридиана?

- Как устроен котелок магнитного компаса?

- Каково назначение компасной жидкости?

- Как удалить воздушный пузырек из котелка?

- Что такое застой картушки и как его уменьшить?

- Проверки магнитного компаса.

- Как устроен пеленгатор и для чего он предназначен?

- Каково назначение и устройство нактоуза?

- Каково назначение и устройство девиационного прибора?

- Что такое мягкое и твердое в магнитном отношении железо?

- Что такое девиация?

- Что такое магнитное склонение?

- Как правильно установить котелок в нактоуз, а нактоуз на судне?

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Нечаев, П.А. Магнитно-компасное дело. / В.В. Григорьев М.: Транспорт, 1975. - 240с.

- Воронов, В.В. Технические средства судовождения. Конструкция и эксплуатация. / В.К.Перфильев, А.В. Яловенко, М.: Транспорт, 1988. - 335с.

# Лабораторная работа 
Морской магнитный компас КМО-Т

Цель работы:

- Изучить конструкцию магнитного компаса КМО-Т.

- Составить отчет о работе.

В магнитных компасах марки КМО-Т («компас магнитный оптический в тропическом исполнении») с оптическим устройством, изображение шкалы картушки проектируется на зеркальный отражатель, находящийся перед рулевым. Такой компас служит и как главный, и как путевой.

Картушка компаса КМО-Т по своей конструкции подобна картушке компаса УКП-М, но ее система стрелок имеет несколько меньший магнитный момент — около 1300 CGSM. Особенностью этой картушки является то, что на диске со шкалой все градусные деления и их цифровые обозначения выполнены в виде сквозных отверстий, через которые беспрепятственно проходят световые лучи.

Котелок компаса (рис. 2.1) герметически закрыт сверху и снизу толстыми стеклами на прокладках и заполняется жидкостью, которая представляет собой водный раствор гидролизного технического спирта.

Внутренняя полость котелка разделена стеклянным диском на две части (камеры). В верхней находятся картушка и шпилька. Здесь же укреплен индекс для отсчета компасного курса, а по периметру камеры установлен вертикальный экран. Пространство между ним и стенками корпуса предназначено для воздушных пузырей. Воздух переходит сюда из камеры с картушкой через отверстия у основания экрана, если котелок повернуть дном вверх. При возвращении котелка в нормальное положение воздух остается между экраном и корпусом.

Отверстие с винтовой пробкой для доливки в котелок компасной жидкости расположено на боковой стенке корпуса.

Для того, чтобы вместить избыток жидкости, образующийся при повышении температуры, и чтобы предотвратить появление пустот во внутренней полости, когда температура падает, котелок снабжен кольцевой упругой диафрагмой. Она находится между дном и разделительным стеклянным диском. Благодаря диафрагме объем камер котелка увеличивается или уменьшается в соответствии с изменением объема жидкости.

Опорой для картушки служит стандартная шпилька. Она ввинчивается через закрываемое пробкой донное отверстие во втулку в стеклянном диске. Котелок с помощью карданова подвеса с резиновыми амортизаторами в осях подвешивается в верхнее основание нактоуза (рис. 2.2).

Нактоуз изготовляется из немагнитного титанового сплава. Внутри нактоуза размещен девиационный прибор. К нему относятся магниты для уничтожения полукруговой девиации и креновой магнит с устройствами для изменения их положения.

Магниты, создающие продольную и поперечную силу, закреплены на шестернях с ручным приводом. Две шестерни с двумя магнитами для создания продольной силы расположены в ДП судна. Они одновременно поворачиваются на равные углы во встречных направлениях вокруг горизонтальной оси с помощью рукоятки, на которой нанесена буква «В». Наибольшая продольная сила этих магнитов действует на картушку тогда, когда оба они расположены горизонтально одноименным полюсам в одном направлении. Если же магниты установить вертикально, совместив их разноименные полюса, то продольная сила будет равна нулю.

Точно таким же образом устроено приспособление для поворота вокруг горизонтальной оси тех двух магнитов, которые предназначены для компенсации поперечной судовой силы, вызывающей полукруговую девиацию. Но эти магниты, так же как и несущие их шестерни, расположены перпендикулярно ДП. Рукоятка для их вращения обозначена буквой «С».

Когда компас работает в неблагоприятных магнитных условиях, то может оказаться, что для компенсации судовых сил В'λН и С'λН этих четырех магнитов будет недостаточно. В этом случае в нактоуз в ДП судна и перпендикулярно ДП устанавливаются дополнительные магниты. Они закрепляются в горизонтальном положении в гнездах вблизи основных магнитов.

Магнит, с помощью которого уничтожается креновая девиация, находится в трубе девиационного прибора в латунной оправе. Чтобы обеспечить перемещение кренового магнита в вертикальном направлении, на его оправе укреплена зубчатая планка, а внутри трубы помещен стержень с червячной нарезкой. Вращая головку стержня, можно перемещать магнит вверх или вниз и устанавливать его на требуемом расстоянии от картушки.

..

Четвертная девиация компаса КМО-Т уничтожается с помощью четырех продольных брусков и одной или двух поперечных индукционных пластин. Бруски устанавливаются на кронштейнах и в гнездах хомута немного ниже уровня стрелок картушки. Два бруска имеют прямоугольное сечение, а два других — круглое. Хомут с брусками может быть повернут на определенный угол относительно ДП, чем обеспечивается одновременное уничтожение девиации от силы D'λH и от силы Е'λН.

В нактоузе под котелком предусмотрено место для компенсатора электромагнитной девиации.

Сверху нактоуз закрывается защитным колпаком с окнами.

Оптическая система компаса состоит из осветительной лампы, защитного стекла, двух линз, обогревного стекла и зеркала. Некоторые из перечисленных деталей расположены в нактоузе, а некоторые — в металлической трубе под ним.

Нактоуз устанавливают на верхнем (штурманском) мостике. Труба оптической системы с зеркалом в нижней ее части через отверстие в палубе мостика проходит в ходовую рубку перед рабочим местом рулевого. Как показано на рис. 2.3, на зеркало проектируется световой пучок от освещенного лампочкой сектора нижней стороны картушки. Поэтому изображение шкалы в зеркале отражается в наиболее удобном для наблюдателя виде — значения градусных делений и оцифровка читаются, как обычно, слева направо.

Труба оптического тракта имеет неподвижную и выдвижную части (рис. 2.4) Последняя закрепляется в удобном для рулевого положении по высоте с помощью стопора. С той же целью нижнюю часть трубы можно поворачивать вокруг вертикальной оси. Кроме того, можно изменять и наклон отражательного зеркала.

При низких температурах наружного воздуха некоторые части оптической системы подвержены обмерзанию и отпотеванию. Во избежание этого следует включать обогревное устройство. Оно смонтировано внутри трубы оптического тракта. Нагрев осуществляется при подаче электропитания на прозрачную токопроводящую пленку, заключенную между двумя стеклянными пластинами. Сила тока, а значит, и степень обогрева регулируется потенциометром.

Электрическое питание подается к компасу от судовой сети переменного тока напряжением 127 и 220 В, а также от аварийной 24-вольтовой сети. Осветительные лампы питаются током напряжением 12 В, а обогревное устройство — 24 В. Понижение напряжения переменного тока обеспечивается трансформатором, а постоянного-— с помощью балластных сопротивлений.

Для доступа к оптической системе и к девиационному прибору в нактоузе сделаны вырезы, закрываемые крышками.

Пеленгатор компаса КМО-Т имеет такое же устройство, как у компаса УКП-М.

Порядок выполнения работы

1. Записать задание.

2. Сделать эскизный чертеж магнитного компаса с обозначением его основных элементов.

3. Сделать эскизный чертеж оптической системы магнитного компаса.

Контрольные вопросы

- Назначение и устройство магнитного компаса КМО-Т.

- Оптическая система магнитного компаса КМО-Т.

- Как устроен девиационный прибор компаса?

Список литературы

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. / Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Нечаев, П.А. Магнитно-компасное дело. / В.В. Григорьев М.: Транспорт, 1975. - 240с.

# Лабораторная работа 
Магнитный компас КМ-145

Цель работы:

- Изучить конструкцию магнитного компаса КМ-145.

- Изучить функциональную схему магнитного компаса КМ-145.

- Составить отчет о работе.

## Комплект приборов и основные технические данные.

Магнитный компас КМ-145 предназначен для установки на судах морского флота. Он определяет курс судна с передачей отсчета на репитеры. Компас имеет восемь модификаций: КМ-145-1 — магнитный компас без дистанционной передачи; КМ-145-3 — магнитный компас с электрической дистанционной передачей курса на репитеры гирокомпасного типа; КМ-145-5 — магнитный компас с оптической дистанционной передачей курса; КМ-145-7 — магнитный компас, имеющий обе дистанционные передачи курса. Модификации КМ-145-2, КМ-145-4, КМ-145-6 и КМ-145-8 аналогичны указанным выше четырем, но дополнительно снабжены компенсатором электромагнитной девиации.

Рассмотрим устройство и работу компаса наиболее полной модификации КМ-145-8. В этом компасе предусматриваются следующие варианты определения курса судна: отсчет курса непосредственно по картушке основного прибора; отсчет курса с экрана оптического репитера, связанного с основным прибором стекловолокнистым гибким жгутом; считывание курса судна со шкалы репитера, связанного с основным прибором дистанционной электрической передачей на сельсинах.

Ниже приведены приборы, входящие в состав комплекта компаса КМ-145-8, и места их установки.

Основной прибор (прибор 52) служит для определения курса судна и выработки сигнала дистанционной передачи. Он состоит из датчика курса и компенсаторов девиации (рис. 3.1). Его устанавливают на верхнем мостике судна.

Центральный прибор (прибор 50) усиливает и преобразует сигнал дистанционной передачи, поступающей от датчика курса. Его устанавливают  в ходовой рубке.

Регулировочное устройство (прибор 3) предназначено для регулировки силы тока в обмотках компенсатора электромагнитной девиации. Его устанавливают в ходовой рубке.

Приборы питания (прибор 3А, прибор 3Б) вырабатывают напряжения, необходимые для питания электрической схемы компаса. Их устанавливают в ходовой рубке.

Оптический репитер (прибор 54) служит для дублирования показаний датчика курса на оптическом экране, установленном в ходовой рубке. Считывать курс судна на экране оптического репитера можно одновременно нескольким лицам.

## Технические характеристики магнитного компаса КМ-145-8

Диаметр картушки, мм 	145

Магнитный момент датчика курса, А м2 	2

Максимальная погрешность измерения компасного курса, градусы:

на неподвижном судне 	±0,5

на движущемся судне (при качке до 10º) 	±2

Пределы компенсации в средних широтах девиации, градусы:

полукруговой 	±70

четвертной 	±8

креновой, на 1º крена 	до ±6

Скорость отработки следящей системы, градус/с 	6

Длина стекловолокнистого жгута, соединяющего приборы 52 и 54, м 2

Дистанционная электрическая передача магнитного компаса КМ-145-8 обеспечивает подключение репитеров гирокомпасного типа. На оптическом репитере изображается сектор картушки, равный 30°.

Электрическая схема компаса рассчитана на подключение ее к судовой сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Компенсаторы электромагнитной девиации подсоединяют к специальной линии постоянного тока напряжением 220 В. Имеется аварийный режим питания постоянным током (напряжением 27 В), при этом обеспечиваются только подсветка картушки датчика курса и работа оптического репитера.

Датчик курса магнитного компаса КМ-145-8 заполнен жидкостью ПМС-5, которая обеспечивает нормальную работу прибора при температуре (—55) — (+65) °С.

## Функциональная схема магнитного компаса КМ-145-8.

Основным элементом компаса является картушка — магнитный чувствительный элемент (МЧЭ), обеспечивающий непосредственное и дистанционное курсоуказание. Магнитный чувствительный элемент представляет собой систему магнитов, закрепленных на поплавке. Реакция поддерживающей жидкости уравновешивает действие веса картушки, что создает эффект невесомости и снижает трение в опоре. Круговая шкала картушки дает возможность считывать курс судна непосредственно.

Осветительное устройство 8 (рис. 3.2,а) с конденсорными линзами 7 позволяет осуществлять дистанционную оптическую передачу изображения картушки на матовое стекло 1 прибора 54, установленного в ходовой рубке. Световые лучи, пройдя по трубе 6, фокусируются объективом 5 на торцовой части гибкого волоконного светопровода 4, проникают через второй объектив 3, отражаются в зеркале 2 и дают изображение на матовом стекле 1.

Датчиком дистанционной электрической передачи курса является индукционный чувствительный элемент В1 (рис. 3.2, б), состоящий из двух ортогонально расположенных феррозондов. Датчик В1 закреплен в нижней части котелка (вмонтирован в груз, под действием которого котелок занимает отвесное положение).

Феррозонд имеет два пермаллоевых сердечника и две обмотки. Одна обмотка подключена к источнику переменного тока напряжением 4 В, частотой 400 Гц и служит для подмагничивания сердечников. Она намотана на каждый сердечник в отдельности и образует встречно-последовательную цепь. Другая обмотка, охватывающая оба сердечника, является сигнальной. В ней возникает сигнальное напряжение удвоенной частоты (800 Гц), амплитуда которого определяется углом ориентации стержней феррозонда относительно вектора индукции магнитного поля, создаваемого картушкой в пространстве, где находится феррозонд, т. е. сигнал зависит от курса судна К (рис.3. 2, в).

Рис.3.2 Функциональная схема КМ-145

Датчик В1, имеющий два феррозонда, выдает два сигнала: U1 и U2 причем один пропорционален синусу курса, а другой – косинусу. Сигналы U1 и U2 подаются на статорные обмотки вращающегося трансформатора В2, где они суммируются. Результирующий сигнал Uс с выходной обмотки  вращающегося трансформатора В2 поступает на предварительный усилитель А1. Помимо усиления, сигнал Uс  здесь преобразуется в напряжение частотой 400 Гц, а затем в блоке А2 происходит окончательное усиление сигнала (по мощности).

С выхода усилителя А2 напряжение подается на управляющую обмотку исполнительного двигателя М1 (к основной обмотке этого двигателя подводится питающий ток частотой 400 Гц, напряжением 40 В от прибора 3Б). Вращение двигателя М1 через редуктор передается на ротор трансформатора В2. Отработка следящей системы продолжается до тех пор, пока сигнал Uс не станет равен нулю.

В этом заключается компенсационный метод измерения угла ориентации феррозондового датчика В1 относительно вектора индукции магнитного поля, в котором находится картушка компаса, т.е. определение и дистанционная передача курса судна. Любое изменение курса вызывает появление сигнала Uс, который после усиления вызывает вращение двигателя М1 и отработку ротора В2 на угол, пропорциональный  изменению курса судна.

Одновременно с ротором трансформатора В2 поворачивается ротор сельсина – датчика В3, который передает это вращение на сельсины – приемники репитерной системы.

В приборе 50 предусмотрен ручной ввод общей поправки магнитного компаса ∆ = d + δ с учетом склонения d и девиации δ. Значение общей поправки (для данного курса) вводится через дифференциал Е1, после этого на репитерах компаса устанавливается отчет истинного курса. В тех случаях, когда поправки не вводится, ее следует учитывать обычным образом, складывая алгебраически ее значение с отчетом курса (пеленга), снятого с репитера.

Для исключения инструментальной ошибки, обусловленной неточной работой феррозондов, в схеме предусмотрен индукционный корректор А3, который по заранее составленной программе формирует дополнительное напряжение ~Uкор., подаваемое на вход усилителя А2. Программа корректора реализуется от механизма следящей системы при отработке двигателя М1.

Автоколебания в репитерной системе гасятся посредством введения сигнала ~Uо.с. обратной связи. Этот сигнал создается генератором G1 только при вращении двигателя М1. Потенциометром R3 выполняется регулировка сигнала обратной связи, уровень которого должен быть достаточным для обеспечения нормальной колебательности шкалы репитера. Установку регулятора R3 выполняют в порту.

Порядок выполнения работы

1. Записать задание.

2. Выполнить схему комплектации прибора.

3. Записать технические характеристики магнитного компаса КМ-145-8.

4. Изучить работу функциональной схемы прибора.

Контрольные вопросы

- Назначение и устройство магнитного компаса КМ-145-8.

- Технические данные компаса КМ-145-8.

- Работа функциональной схемы компаса КМ-145-8.

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Воронов, В.В. Технические средства судовождения. Конструкция и эксплуатация. / В.К.Перфильев, А.В. Яловенко, М.: Транспорт, 1988. - 335с.

# Лабораторная работа 
Измерение горизонтальных магнитных сил дефлектором

Цель работы:

- Изучить устройство дефлектора двух типов: дефлектор Колонга и дефлектор с равномерной шкалой.

- Измерить горизонтальные магнитные силы H'N, H'S, H'E, H'W на главных компасных курсах.

- Составить отчет о работе.

## Устройство дефлектора

Дефлектор является разновидностью магнитометра, специально приспособленного для выполнения девиационных работ.

Уничтожение девиации способом Колонга основано на измерении горизонтальных магнитах сил при помощи дефлектора. В настоящее время применяются два основных типа этих приборов - дефлектор Колонга (рис.4.1) и дефлектор с равномерной шкалой (рис.4.3.)

Рассмотрим принцип действия дефлектора Колонга (рис.4.2).

Картушка компаса 4 располагается своей осью NS по направлению вектора магнитной индукции (Н) Земли (судна). Если визирную плоскость пеленгатора  совместить с линией действия измеряемой силы Н, то под призмой 5 пеленгатора будет наблюдаться отчет 180º т.е. S картушки.

В дефлекторе имеются два магнита: измерительный 1 и вспомогательный 3. При выполнении измерений дефлектор устанавливается на пеленгаторе так, чтобы измерительный магнит 1 располагался вдоль вектора измеряемой силы Н (N магнита, отмеченный риской 2, должен быть направлен в сторону силы Н). Измерительный магнит 1 будет создавать в точке 0 (центре картушки) (компенсирующее магнитное поле с векторы индукции Н1). Расстояние r, т.е. возвышение магнита 1 над картушкой, можно регулировать при помощи специального механизма.

При определенном расстоянии r величина Н компенсирующего поля становится равной величине Н измеряемого поля, и картушка 4 линией NS устанавливается по направлению вектора Н, создаваемого вспомогательным магнитом 3, который закреплен на фиксированном расстоянии от картушки и его ось всегда перпендикулярна оси NS измерительного магнита.

Таким образом, признаком выполнения условия Н1 = Н является  поворот картушки компаса на 90° по отношению к первоначальному положению. Если до начала измерения (до установки дефлектора) под призмой пеленгатора наблюдается отсчет 180° (S картушки), то в конце измерения в призму пеленгатора должен быть виден отсчет картушки 270° (W картушки).

Функцией измеряемой величины Н является расстояние r. На вертикальной планке дефлектора имеется шкала. Магнитная индукция по этой шкале оценивается в условных единицах. Поскольку измеряемая величина обратно пропорциональна кубу расстояния, шкала дефлектора неравномерна.

Дефлектор Колонга имеет две шкалы: левую (для измерения горизонтальных сил) и правую (для измерения вертикальных сил).

Дефлектор с равномерной шкалой (рис.4.3) предназначен для измерения горизонтальных магнитных сил с использованием системы из двух магнитов, раздвигающихся наподобие ножниц. Для оценки измеряемой магнитной силы служит угол между осями измерительных магнитов. Благодаря дополнительному (синусному) механизму шкала дефлектора является равномерной. В этом дефлекторе так же, как и в дефлекторе Колонга, имеется вспомогательный магнит.

В корпусе 4 прибора установлены горизонтально два зубчатых колеса, на которых расположены верхний и нижний измерительные  магниты. Положение нижнего магнита относительно верхнего регулируется винтом, закрываемым колпачком 3. Вращение зубчатых колес (магнитов) осуществляется ручкой 1, шкала закрыта прозрачной крышкой 2. В основание 6 с прорезью под направляющий штифт чашки пеленгатора ввинчивается северным концом, отмеченным риской, вспомогательный магнит 5.

В измерительной системе дефлектора (рис.4.4) верхним 3 и нижним 2 магнитами создаются напряженности Нв и Нн .

При одновременном развороте обоих магнитов в разные стороны изменяется равнодействующая напряженности Нр = 2 Нн Нв sinα.

При Н' = Нр горизонтальная составляющая магнитного поля судна скомпенсирована, картушка магнитного компаса под воздействием силы Fв.м. вспомогательного магнита 1, расположенного перпендикулярно к оси симметрии измерительных магнитов, разворачивается, и под призму глазной мишени подходит отсчет 270º (W). В этот момент со шкалы прибора снимается отсчет Н'(Н) в дефлекторных единицах (д.е.)

Рис.4.4 Измерительная система дефлектора с равномерной шкалой

## Измерение горизонтальных сил

Перед измерением сил дефлектором Колонга необходимо правильно установить в нем измерительный и вспомогательный магниты, а так же выполнить подгонку дефлектора к пеленгатору компаса

Для этого необходимо:

- поставить, дефлектор на стол так, чтобы шкала и мaхoвичoк были обращены вправо;

- измерительный магнит вставить горизонтально в квадратное гнездо каретки (с ее обратной стороны) так, чтобы северный конец, отмеченный риской, был обращен от наблюдателя (риской вверх), застопорить магнит винтом каретки;

- вспомогательный магнит установить горизонтально в гнезде основания дефлектора северным концом (с риской) к маховичку и закрепить его двумя стопорными винтами;

- собранный дефлектор поставить на пеленгатор, обратив внимание на то, чтобы штифт чашки вошел до упора в вырез основания дефлектора;

- проверить ориентацию измерительного магнита, продольная ось которого должна совпадать с визирной плоскостью пеленгатора. Для регулировки необходимо ослабить винты в основании дефлектора и поворотом добиться правильной ориентации измерительного магнита, после чего винты закрепить.

Измерения горизонтальных магнитных сил можно производить на любом курсе судна, в частности, при выполнении способа Колонга на главных компасных курсах.

Измерения выполняют в приведенной далее последовательности (пример для курсов N , S):

-судно направляют на компасный курс N (непосредственно по компасу). Подготовленный к измерениям дефлектор должен находиться вдали от компаса (не ближе трех метров),

-пеленгатор разворачивают на компасе по азимутальному кругу на отсчет КУ = 360º - КК, при этом под призмой пеленгатора находится отсчет 180° (S картушки). На пеленгатор устанавливают дефлектор Колонга. Измерительный магнит дефлектора всегда должен быть обращен риской в сторону измеряемой силы, (т.е. к N картушки); маховичок дефлектора при этом находится под правой рукой наблюдателя, который стоит лицом к норду. При установке дефлектора пеленгатор нельзя сдвигать с первоначального места; (дефлектор с равномерной шкалой устанавливается на чашку пеленгатора только в одном положении);

-измерительный магнит дефлектора перемещают по вертикали (сначала от руки, а затем более точно при помощи маховичка и зубчатой рейки), добиваясь того, чтобы картушка компаса развернулась на 90° и под призму пеленгатора подошел отсчет 270°, т.е. W картушки; (у дефлектора с равномерной шкалой вращают ручку дефлектора); снимают и записывают отсчет измеренной силы Н'N по левой шкале дефлектора, используя верхнюю риску;

-убирают дефлектор с компаса и направляют судно на компасный курс S;

-пеленгатор разворачивают на компасе по азимутальному кругу на отсчет КУ = 360º - КК, при этом под призмой пеленгатора находится отсчет 180° (S картушки). Наблюдатель обращен лицом на север, он как бы пеленгует компасный «норд»;

-на пеленгатор устанавливают дефлектор: измерительный магнит дефлектора так же, как и в первом случае, должен быть обращен риской в сторону измеряемой силы, т.е. к «норду» картушки, маховичок дефлектора находится под правой рукой наблюдателя;

-перемещением измерительного магнита (или вращением ручки дефлектора с равномерной шкалой) подводят W картушки (отсчет 270°) под призму пеленгатора, снимают и записывают величину измеренной силы H'S.

На компасных курсах Е и W измерение выполняется, аналогично: до установки дефлектора под призмой пеленгатора наблюдается S картушки, а в конце операции - W картушки.

На любом курсе судна наблюдатель и риска измерительного магнита обращены в сторону измеряемой силы, т.е. к «норду».

Для тренировки необходимо измерить напряженность магнитного поля Н'N, Н'S, Н'W, H'E на лабораторной установке, создавая компасные курсы N, S, W, E.

Порядок выполнения работы

- Сделать эскизный чертеж дефлектора Колонга и дефлектора с равномерной шкалой.

- Записать последовательность действий при измерении горизонтальных сил.

- Измерить горизонтальные магнитные силы H'N, H'S, H'E, H'W на главных компасных курсах и записать их значения.

Контрольные вопросы

- Назначение, принцип действия, устройство дефлектора Колонга.

- Принцип действия дефлектора с равномерной шкалой.

- Принцип измерения магнитных сил.

- Каково назначение вспомогательного магнита?

- Как измерить горизонтальную магнитную силу?

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Логинов, К.В. Электро-навигационные и рыбопоисковые приборы. / М.: Легкая и пищевая пром-сть,1983.-440с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192с.

- Воронов, В.В. Технические средства судовождения. Конструкция и эксплуатация. / В.К.Перфильев, А.В. Яловенко, М.: Транспорт, 1988. - 335с.

# Лабораторная работа 
Уничтожение полукруговой девиации на 4-х главных компасных курсах (способ Колонга)

Цель работы:

- Рассмотреть теоретическое обоснование способа Колонга и составить последовательность действий для его практического выполнения.

- Выполнить уничтожение девиации способом Колонга.

- Оформить отчет о работе.

## Теоретическое обоснование способа Колонга

Уничтожением девиации магнитного компаса является процесс компенсации сил, вызывающих девиацию. Этот процесс предусматривает искусственное создание в центре картушки компаса сил, одинаковых по характеру, равных по величине и противоположных по направлению силам, производящим девиацию.

Полукруговая девиация вызывается в основном твердым в магнитном отношении железом, следовательно, уничтожается она также твердым железом, то есть постоянными магнитами-уничтожителями.

Для компенсации поперечной силы С'λН применяются поперечные магниты-уничтожители, устанавливаемые перпендикулярно диаметральной плоскости судна.

Для компенсации продольной силы B'λН применяются продольные магниты-уничтожители, устанавливаемые параллельно диаметральной плоскости. Продольные и поперечные магниты могут перемещаться в нактоузе вверх или вниз, или управляться с помощью регуляторов B или C соответственно.

Уничтожение полукруговой девиации способом Колонга основано на измерении дефлектором горизонтальных магнитных сил на четырех главных компасных курсах.

Способ Колонга менее точный (по сравнению со способом Эри): силы А'λН и Е'λН при их изменении могут внести ошибку. Однако для главного компаса, установленного в диаметральной плоскости, силы А'λН и Е'λН невелики, потому способ Колонга дает достаточно хорошие результаты. Кроме того, он может быть рекомендован в теx случаях, когда отсутствуют береговые ориентиры или когда неисправен гирокомпас. Автономность выполнения - основное достоинство способа Колога.

Построим многоугольник магнитных сил для двух главных компасных курсов: Nk(0º) и Sk(180º). Для удобства построения считаем направление всех сил положительным (рис.5.1)

Рис.5.1 Многоугольники магнитных сил для курсов N и S

Суммарный вектор для курса Nk(0º):

или

(5.1)

В этом уравнение присутствует сила В'λH, вызывающая полукруговую девиацию. При повороте на обратный курс Sk(180º) направление силы В'λH изменится на противоположное, следовательно, в уравнении изменится ее знак:

(5.2)

Это обстоятельство дает возможность измерить величину данной силы. Действительно, если осреднить значения H´N и H´S , то получим:

(5.3)

Сравнивая полученное уравнение с уравнениями (5.1 и 5.2) можно увидеть, что в нем отсутствует член В'λH. Значит, если мы измерим поочередно силы H´N и H´S  и осредним их, то каждая из этих сил будет отличаться от среднего значения на величину В'λH.

H´N - H´ср= В'λH

H´S - H´ср= -В'λH	(5.4)

Измерение H´N и H´S  производится с помощью дефлектора. После их измерения необходимо рассчитать H´ср и установить эту величину на дефлекторе, таким образом будет скомпенсирована сила λ(1+D´)Hcosδ. Судно при этом должно лежать на курсе Nk(0º) или Sk(180º). Тогда картушка компаса останется под действием силы В'λH, ее легко компенсировать.

Для уничтожения полукруговой девиации от силы С'λH необходимо измерить H´E и H´W :

(5.5)

После осреднения получим:

(5.6)

Среднее значение не содержит в себе силы С'λH, следовательно, если мы установим на дефлекторе Н''ср, то скомпенсируем величину силы 	λ(1-D´)Hcosδ и картушка будет находиться под действием силы С'λH, которая компенсируется поперечными магнитами – уничтожителями. Судно при этом должно находиться на курсе Ek или Wk.

## Практическое выполнение способа Колонга

Уничтожение полукруговой девиации способом Колонга выполняется в указанной последовательности:

1. Лечь на компасный курс N (непосредственно по картушке компаса). Измерить дефлектором результирующую силу H'N. Снять дефлектор.

2.Лечь на компасный курс S. Измерить дефлектором силу H'S. Рассчитать среднее значение Н'ср. = (H'N + H'S)/2. He снимая дефлектора и продолжая лежать на компасном курсе S, передвинуть каретку дефлектора на отсчет H'ср. При этом деление 270° (W картушки) уйдет из-под призмы пеленгатора. Действуя продольными магнитами – уничтожителями  или маховичком В в нактоузе, добиться, чтобы деление 270° (W картушки) снова подошло под призму пеленгатора. Сила В'λН будет скомпенсирована.

- Лечь на компасный курс Е, намерить дефлектором силу Н'E, снять дефлектор.

- Лечь на компасный курс W, измерить Н'W, рассчитать значение Н''ср. = (Н'E+ Н'W)/2  и передвинуть каретку дефлектора на отсчет  Н''ср. Действуя поперечными магнитами – уничтожителями или  маховичком С в нактоузе, добиться, чтобы деление 270° (W картушки) снова подошло под призму пеленгатора. Сила C'λН будет скомпенсирована.

Уничтожение полукруговой девиации закончено. Теперь необходимо определить остаточную девиацию, рассчитать коэффициенты и составить рабочую таблицу девиации.

Порядок выполнения работы.

- Записать последовательность действий для практического выполнения способа Колонга.

- Записать результаты измерений магнитных сил дефлектором Колонга (или дефлектором с равномерной шкалой).

- Уничтожить полукруговую девиацию способом Колонга.

Контрольные вопросы

- Как уничтожить девиацию способом  Колонга?

- Обосновать процесс уничтожения девиации.

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Логинов, К.В. Электро-навигационные и рыбопоисковые приборы. / М.: Легкая и пищевая пром-сть,1983.-440с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192с.

- Воронов, В.В. Технические средства судовождения. Конструкция и эксплуатация. / В.К.Перфильев, А.В. Яловенко, М.: Транспорт, 1988. - 335с.

# Лабораторная работа
Расчет таблицы девиации

Цель работы:

- Определить остаточную девиацию после уничтожения ее способом Колонга.

- Рассчитать коэффициенты и составить рабочую таблицу девиации.

- Оформить отчет о работе.

## Определение остаточной девиации.

Итогом девиационных работ на судне является таблица остаточной девиации. Она составляется с целью исправления курсов, измеренных магнитным компасом для повышения точности курсоуказания.

Остаточную девиацию, (оставшуюся после уничтожения) желательно определять через 10-15°. Однако для этого требуется ложиться на большое количество курсов, что приводит к большим затратам времени и моторесурса судна.

На практике процесс составления таблицы девиации разделяется на три этапа:

1. Определение остаточной девиации на восьми равноотстоящих компасных курсах, т.е. на компасных курсах 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°.

2. Определение коэффициентов девиации А, В, С, D, Е по наблюденным значениям.

3. Вычисление таблицы девиации через 10-15° по рассчитанным коэффициентам.

Выбор равноотстоящих компасных курсов сделан на основании основной формулы девиации

δ = A + BsinKK + CcosKK + Dsin2KK + Ecos2KK

Коэффициенты В и С определяют полукруговую девиацию, которая максимально проявляется на главных курсах (0°, 90°, 180°, 270°); коэффициенты D и Е характеризуют четвертную девиацию и для их вычисления нужны главные и четвертные курсы.

Для определения остаточной девиации необходимо знать магнитный курс или магнитный пеленг:

δ = МК – КК = МП – КП = ОМП - ОКП,

где МП и KП - магнитный и компасный пеленга соответственно;

ОМП и OKП - обратные магнитный и компасный пеленга соответственно, причем ОМП = МП ± 180°; 0КП = КП ± 180°.

Исходя из способов нахождения магнитных направлений рассмотрим способы определения остаточной девиации.

Следует иметь в виду, что коэффициент А теоретически должен получиться равным 0, так как определение магнитного пеленга створа используется формула МП = ∑КП/8, в которой не исключается постоянная ошибка равная коэффициенту А.

Вследствие ошибок наблюдений коэффициент А может отличаться от нулевого на несколько десятых долей градуса.

При расчете пяти коэффициентов девиации используются данные наблюдений, полученные при пеленговании предмета на 8 компасных курсах. В результате избыточных наблюдений уменьшается влияние случайных ошибок. Поэтому, делая обратный переход от коэффициентов к девиации, можно получить рабочую таблицу остаточной девиации с более достоверными значениями, чем те, которые записаны в первоначальных наблюдениях.

Таким образом, на основании найденных в результате наблюдений коэффициентов необходимо рассчитать рабочую таблицу девиации магнитного компаса как функцию компасного курса через промежутки в 15°. Расчет выполняется с точностью до сотых долей градуса, а величины остаточной девиации (графы VIII и IX) округляются до десятых долей.

## Вычисление коэффициентов девиации

Подставим в основную формулу девиации поочередно все значения равноотстоящих курсов. Для примера рассмотрим курс 0°. Для этого курса δА = А, δВ = sin 0º = 0, δС = Сcos 0º = C, δD  = Dsin (2·0º) = 0, δЕ = Еcos (2·0º) = Е. В результате всех подстановок получим восемь уравнений:

δN = A + E + C

δNE = A + Bsin45 º + Ccos45 º + D

δE = A + B - E

δSE= A + Bsin135 º + Ccos135 º - D

δS = A + E - C

δSW = A + Bsin225 º + Ccos225 º + D

δW = A-B-E

δNW = A + Bsin315 º + Ccos315 º - D

В этих уравнениях пять неизвестных, т.е. пять искомых коэффициентов. Решим эти уравнения поочередно относительно каждого коэффициента. Если просуммируем все уравнения, то коэффициенты все сложатся, остальные составляющие в разных уравнениях имеют разные знаки, поэтому они взаимоуничтожатся, то есть

А=∑δi /8.

Для удобства расчетов данное выражение можно представить в таком виде:

Аналогично рассчитываются остальные коэффициенты:

Расчет коэффициентов производится на специальном бланке (см. Приложение). В этой таблице в столбцах I и II записывается определенная на восьми равноотстоящих курсах девиация. В третьем столбце полусумма значений I и II столбца, для ее отыскания по строкам алгебраически складывается девиация, записанная в I и во II столбцах и делится на 2.

В четвертом (IV) столбце записывается полуразность, т.е. алгебраически построчно вычитаются значения девиации, записанные во втором столбце из значения первого столбца и делится на 2. Следующий столбец обозначен Мн. (множитель). Это значения синусов 0º; 45º; и 90º, т.е. 0; 0,71; 1. Пятый столбец (V) это произведение множителя на значения, записанные в столбце (IV).

В нижней части столбца записывается сумма всех положительных (+); и отрицательных (-) значений, далее общая алгебраическая сумма ∑. Последняя строка - полученная сумма, поделенная на два. Полученное значение есть коэффициент В.

Следующий (V) и шестой (VI) столбцы рассчитываются так же, как и предыдущие. Итог расчета - коэффициент С.

В седьмой (VII) столбец записываются значения верхних двух строк столбца III (верхняя половина III), в восьмой (VIII) - значения нижней половины столбца III. Расчет оставшихся коэффициентов подобен описанному выше и не представляет труда.

Порядок выполнения работы.

- Определить остаточную девиацию, результаты занести в рабочую таблицу девиации.

- Рассчитать коэффициенты остаточной девиации, составить рабочую таблицу и начертить график девиации (см. Приложение).

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Нечаев, П.А. Магнитно-компасное дело. / В.В. Григорьев М.: Транспорт, 1975. - 240с.

# Лабораторная работа 
Уничтожение полукруговой девиации на 4-х главных магнитных курсах (способ Эри)

Цель работы:

- Научиться приводить судно на заданный магнитный курс (используя магнитный компас с неуничтоженной девиацией) по курсовому углу створа с известным магнитным направлением.

- Рассмотреть теоретическое обоснование способа Эри и составить последовательность действий для его практического выполнения.

- Выполнить уничтожение полукруговой девиации способом Эри.

- Определить остаточную девиацию, рассчитать коэффициенты и составить рабочую таблицу девиации магнитного компаса.

- Оформить отчет о работе.

## Приведение судна на заданный магнитный курс.

Уничтожение девиации магнитного компаса способом Эри выполняется на взаимно перпендикулярных магнитных курсах N(0°) и S(180°), E(90°) и W(270°). Трудность выполнения этой работы заключается в том, что лечь на заданный магнитный курс (N и E, S и W) непосредственно по магнитному компасу невозможно. Для этой цели применяется метод приведения судна на заданный магнитный курс по курсовому углу створа (или отдаленного ориентира), магнитное направление которого известно.

Пример. Требуется лечь на магнитный курс (МК), значение которого задано. Например, МК = 45° . На рисунке указаны знаки, магнитное направление которых (МП) известно.

Рис.7.1 Определение курсового угла

Пусть МП = 64,5°. Из рисунка (7.1) видно, что при пересечении створной линии на заданном курсе МК курсовой угол должен быть вполне определенной величины: KУ = МП – МК.

Для рассматриваемого примера имеем:

КУ = МП - МК = 64,5° - 45° = 19,5°

Следовательно, для того чтобы лечь на заданный магнитный курс (МК), надо заранее установить пеленгатор компаса по азимутальному кругу на отсчет курсового угла (КУ), рассчитанного по ранее приведенной формуле. Магнитное направление (МП) линии створа должно быть известно. Оно, в частности, может быть предварительно определено путем пеленгования створа на восьми компасных курсах судна. После того, как пеленгатор будет установлен на отсчет КУ по азимутальному кругу надо изменить курс судна и затем удерживать, его так, чтобы в момент пересечения створа визирная плоскость пеленгатора оказалась совмещенной со створной линией, т.е. в этот момент наблюдатель должен видеть створные знаки через визирное приспособление пеленгатора. При этом пеленгатор поворачивать нельзя, он должен оставаться на отсчете КУ.

Следует иметь в виду, что азимутальный круг современных магнитных компасов, как и картушка, имеет разбивку на 360°. Отсчет  курсового угла должен быть всегда положительным в пределах от 0° до 360°.

Например, если задан магнитный курс МК = 135°, то при МП= 64.5° расчет по формуле КУ = МП - МК надо выполнить следующим образом (с добавлением 360°):

КУ = (64,5° + 360°)-135°=289,5º.

Перед уничтожением девиации необходимо заранее составить таблицу (7.1) в соответствии с формулой КУ = МП - МК.

Таблица 7.1 Расчет курсовых углов

| Заданный магнитный курс МК | Курсовой угол КУ, соответствующий заданному МК | Примечание |
| --- | --- | --- |
| N(0°) | КУ= МП-0°=119,1-0° = 119,1° | МП=119,1° Компас № 5. Створный знак №1 |
| E(90°) | КУ= МП- 90°=119,1- 90° = 29,1° |  |
| S(180°) | КУ = МП- 180°=119,1-180°= 299,1° |  |
| W(270°) | KУ = MП -270° =119,1 -270° = 209,1° |  |

## Теоретическое обоснование способа Эри

Способ Эри представляет собой работу по уничтожению полукруговой девиации, обусловленной действием двух сил продольной В'λН и поперечной С'λН. Сущность способа Эри можно пояснить при помощи многоугольника сил.

Рис.7.2 Многоугольник магнитных сил для курса N

Исходя из основной формулы девиации можно сделать вывод, что девиация от поперечной силы С'λН максимальна на курсах 0° и 180° (Nm и Sm). Следовательно, именно на данных курсах легче всего выявить и скомпенсировать эту силу.

Приведем судно на курс Nm, построим многоугольник сил для данного курса. Для простоты рассуждения будем считать направления всех сил положительными (рис.7.1).

Сила λН всегда направлена по магнитному меридиану, т.е. она является направляющей силой.

Сила B'λН направлена вдоль диаметральной плоскости судна. На курсе Nm диаметральная плоскость судна совпадает с направлением магнитного меридиана, поэтому сила B'λН в этом случае девиацию не вызывает.

Сила D'λН направлена по линии двойного магнитного курса 2МК. Магнитный курс МК=0, следовательно, эта сила в данном случае совпадает с Nm  и также девиацию не вызывает.

Сила А'λН перпендикулярна Nm, поэтому всегда вызывает девиацию.

Сила Е'λН перпендикулярна силе D'λН, а в данном случае перпендикулярна Nm, значит, она вызывает девиацию.

Сила С'λН перпендикулярна ДП судна, следовательно, на курсе Nm девиация от нее максимальна. Таким образом, удалось выявить направление компенсируемой силы. Однако, ее величина и девиация от нее неизвестны, т.к. на курсе Nm девиация вызывается суммой сил А'λН + Е'λН + С'λН.

Необходимо уничтожить девиацию только от силы С'λН и сохранить неизменной девиацию от сил А'λН и Е'λН, т.к. они создаются мягким железом и компенсировать их постоянными магнитами нельзя.

Задача решается следующим образом. На курсе Nm девиация уничтожается поперечными магнитами до нуля, т. е. создается сила, равная по величине и противоположная по направлению сумме всех сил, вызывающих девиацию на данном курсе.

F= А'λН + Е'λН + С'λН

Часть силы F - сила f1 компенсирует силу С'λН (f1=С'λН). Вторая часть силы F - сила f2 компенсирует сумму сил А'λН + Е'λН
 (f2 = А'λН + Е'λН).

Для того, чтобы сохранить неизменными силы А'λН + Е'λН необходимо лечь на обратный курс (МК=180°). На рис.7.3 показан многоугольник магнитных сил для МК=180°. Силы f1 и С'λН взаимокомпенсированы и поэтому на курсе Sm проявляться не будут.

Отклонять картушку от направления магнитного меридиана теперь будет сумма сил:   f2  + А'λН + Е'λН.

А так как f2 =А'λН + Е'λН,

то f2  + А'λН + Е'λН = А'λН + Е'λН+ А'λН + Е'λН=2(А'λН + Е'λН).

Из формулы видно, что девиация будет вызываться удвоенной суммой сил 2(А'λН + Е'λН).

Для того, чтобы избавиться от действия силы f2 необходимо на курсе Sm уменьшить девиацию вдвое теми же поперечными мaгнитами. Тем самым добиваемся, что С'λН компенсирована, а А'λН + Е'λН остались неизменными.

Аналогично выполняется компенсация судовой силы В'λН для магнитных курсов Е и W с помощью продольных магнитов-уничтожителей.

## Практическое выполнение способа Эри.

На основании рассмотренного теоретического обоснования можно рекомендовать указанную последовательность действий при выполнении способа Эри:

- лечь на магнитный курс N. Действуя поперечными магнитами-уничтожителями, добиться, чтобы отсчет курса по картушке компаса стал 0 (то есть довести девиацию δN до нуля)

- лечь на магнитный курс S. Действуя поперечными магнитами уничтожителями довести девиацию δS до половинного значения 		δS0 = δS/2. При этом сила С'λН будет скомпенсирована.

- лечь на магнитный курс E. Действуя продольными магнитами-уничтожителями, добиться, чтобы отсчет курса по картушке компаса стал 90º (то есть довести девиацию δE до нуля).

- лечь на магнитный курс W. Действуя продольными магнитами уничтожителями довести девиацию δW до половинного значения 		δW0 = δW/2. При этом сила B'λН будет скомпенсирована.

Уничтожение девиации способом Эри закончено. Остается определить остаточную девиацию на восьми компасных курсах, рассчитать коэффициенты остаточной девиации и составить рабочую таблицу девиации магнитного компаса.

Порядок выполнения работы:

- Записать последовательность действий для практического выполнения способа Эри.

- Составить таблицу курсовых углов.

3. Составить таблицу остаточной девиации, куда внести результаты наблюдений.

- Рассчитать рабочую таблицу девиации. Построить график девиации.

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. / Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Нечаев, П.А. Магнитно-компасное дело. / В.В. Григорьев М.: Транспорт, 1975. - 240с.

# Лабораторная работа 
Уничтожение креновой девиации

Цель работы:

- Рассмотреть принцип уничтожения креновой девиации.

- Выполнить уничтожение креновой девиации с помощью судового инклинатора.

- Оформить отчет о работе.

## Уничтожение креновой девиации с помощью судового инклинатора (обоснование способа)

Креновая девиация появляется у компаса при наличии крена (дифферента), а также во время качки судна и обусловлена тем, что при наклоне судна вследствие изменения ориентации относительно магнитного поля Земли интенсивность намагничивания мягкого судового железа несколько меняется. Кроме того, вектор намагниченности твердого железа, хотя и остается постоянным по величине, меняет свое направление в такт качки. В результате такого явления картушка компаса приобретает постоянное (при крене) или переменное периодическое (при качке) отклонение, затрудняющее пользование компасом. Согласно теоретическим данным основная сила Fy(кр), вызывающая креновую девиацию, действует по поперечной оси судна в плоскости картушки компаса и характеризуется следующим выражением

Fy(кр) = [(е-к)Z-R)]θ	(8.1)

где е и к - параметры Пуассона;

Z — вертикальная составляющая магнитного поля Земли;

R - вертикальная составляющая магнитного поля от твердого судового железа;

θ - угол крена судна.

Сила Fy(кр) пропорциональна углу крена θ. При θ = 0 сила, вызывающая креновую девиацию, исчезнет. Выражение (8.2) показывает, что сила Fy(кр) образуется вследствие влияния вертикальных ферромагнитных элементов мягкого (Z) и твердого (R). Для чтобы, сила Fy(кр) стала равной нулю, должно выполняться условие:

(е-к)Z=R	(8.2)

т.е. необходимо добиться равенства двух вертикальных сил Z и R (Z-мягкое железо, R - твердое железо).

При неравенстве выражения (8.2) надо искусственно увеличить или уменьшить судовую силу R, установив вертикальный магнит в нактоузе. Такой креновой магнит будет создавать в центре картушки некоторую дополнительную вертикальную силу Rк, обеспечивая выполнение условия (8.2)

(e-k)Z=(R+ Rк) 	(8.3)

В результате суммарная вертикальная сила станет равной нулю, и ее горизонтальная  проекция Fy(кр) (в плоскости картушки) перестанет существовать:

Fy(кр) = [(е-к)Z-(R± Rк)] θ =0 	(8.4)

Как только будет  выполнено это условие, исчезнет креновая девиация, картушка перестанет реагировать на наклоны корпуса судна и будет более устойчиво сохранять свое направление компасного меридиана.

На рис. 8.1 представлена схема, поясняющая принцип компенсации сил, вызывающих девиацию.

Рис.8.1 Схема компенсации сил от креновой девиации

Согласно теории, условие уничтожения креновой девиации (8.4) может быть реализовано при помощи судового инклинатора. Для этого необходимо, предварительно уничтожив полукруговую девиацию, лечь на магнитный курс Е (или W), установить вместо котелка компаса судовой инклинатор и, действуя креновым магнитом в нактоузе, добиться, чтобы отсчет инклинатора I'E стал равен магнитному наклонению I, взятому с карты изоклин для данного района плавания, т.е. чтобы условию (9.4) соответствовало равенство:

I'E = I,	(8.5)

где I'E - магнитное наклонение, измеренное судовым инклинатором на судне при движении курсом E или W,

I - магнитное наклонение, величина которого взята со специальной карты изоклин для сличимой точки плавания.

Итак, для уничтожения креновой девиации необходимо установить в нактоузе вертикальный (креновый) магнит, создающий силу Rк, и добиться выполнения равенства (8.4). При уничтожении креновой девиации применяется измерительный прибор судовой инклинатор (рис. 8.2,а).

Анализируя выражение (8.4) можно сделать вывод, что креновая девиация, скомпенсированная вертикальным магнитом в одном районе Z1, снова появится при переходе судна в другое место Z2.

Удобство применения судового инклинатора заключается в том, что с его помощью можно контролировать положение кренового магнита и по мере изменения магнитной широты при плавании судна передвигать креновой магнит в нактоузе, добиваясь равенства I'E = I.

## Практическое уничтожение креновой девиации

Лабораторную работу по уничтожению креновой девиации следует выполнять в приведенной последовательности:

- предварительно уничтожив полукруговую девиацию, повернуть платформу и установить курс Е(90°);

- вынуть котелок компаса из нактоуза на его место установить судовой инклинатор (в комплекте инклинатора имеется набор цапф, необходимо подобрать цапфы соответствующие данной конструкции магнитного компаса);

- перемещая креновый магнит в нактоузе, добиться, чтобы отсчет I'E, по инклинатору стал равен значению I, которое берется c карты изоклин для данной точки земной поверхности.

Если лабораторная платформа имеет приспособление для наклона нактоуза, то необходимо создать крен (около 10°) сначала на левый борт, затем на правый и пеленговать отдаленный предмет. При правильном расположении кренового магнита, в соответствии с условиями (8.4) и (8.5), пеленг достаточно отдаленного предмета должен оставаться неизменным.

Порядок выполнения работы

- Обосновать принцип уничтожения креновой девиации.

- Указать последовательность действий при практическом уничтожении креновой девиации при помощи судового инклинатора.

- Записать данные наблюдений: величина I'E до уничтожения; значение I, выбранное с карты; отсчет (по трубе нактоуза) характеризующий положение кренового магнита.

- Вновь определить остаточную девиацию магнитного компаса и рассчитать таблицу девиации.

Контрольные вопросы

- Назначение, принцип действия, устройство инклинатора.

- Что такое магнитное наклонение?

- Как определить угол наклонения?

- Как уничтожить креновую девиацию с помощью инклинатора?

- Чем характеризуется магнитное поле Земли?

Список литературы

- Смирнов, Е.Л. Технические средства судовождения. / А.В. Яловенко, В.К. Перфильев, В.В.Воронов, В.В. Сизов, в 2-х т.- Т.2: Конструкция и эксплуатация: Учеб. для вузов.- СПб.: Элмор, 2000. - 656с.

- Воронов, В.В. Магнитные компасы. Теория, конструкция и девиационные работы. / Н.Н. Григорьев, А.В. Яловенко, С-Пб.: 2004, Элмор – 192 с.

- Нечаев, П.А. Магнитно-компасное дело. / В.В. Григорьев М.: Транспорт, 1975. - 240с.

- Воронов, В.В. Технические средства судовождения. Конструкция и эксплуатация. / В.К.Перфильев, А.В. Яловенко, М.: Транспорт, 1988. - 335с.

# Приложение

Уничтожение и определение девиации “____” _________ 20___г.

_________________________________________________________________

( способ и место уничтожения и определения девиации)

____________

(состояние судна)

Состояния моря_____________ Ветер____________ Видимость_______________

∆гк=______________      d=_______________

| Береговые наблюдения | Положение регуляторов компенсатора |
| --- | --- |
| Наклонение І= | B=__________________________________ |
| H=________ Z=______ tgI=Z/H=________ | C=__________________________________ |
| Прежняя λ(1-D)=______ Новая λ(1-D)Z=(H΄E + H΄W)/2·Z/H= | Z=_________________________________ |
| По пеленгам | По сличению | По пеленгам | По сличению |
| КК | МП | КП | δ | ГК | МК | КК | δ | КК | МП | КП | δ | ГК | МК | КК | δ |
| N |  |  |  |  |  |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |
| NE |  |  |  |  |  |  |  | SW |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  |  |  |  |
| SE |  |  |  |  |  |  |  | NW |  |  |  |  |  |  |  |

Определение коэффициентов по девиациям,

наблюденным на 8 компасных курсах (до 0,01°)

| КК | I δ | КК | II δ | III I+II 2 | IV I-II 2 | Мн | V Мн · IV | Мн | VI Мн · IV | VII Верхняя половина ст.III | VIII Нижняя половина ст.III | IX ½(VII+VIII) | X ½ (Vii-VIII) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | S |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | =E |
| NE |  | SW |  |  |  | S45 |  | S45 |  |  |  |  | =D |
| E |  | W |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | Σ |  |  |
| SE |  | NW |  |  |  | S45 |  | -S45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Σ |  | Σ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Σ 2 | =B | Σ 2 | =C |  | Σ 2 | =A |  |

Контроль III+IV=I

Контроль X+IX =VII

Вычисление таблицы девиации

на компасные курсы через 15°(до 0,1°)

δ° = А° + В° sin K + C° cos K +D° sin2K +E° cos2K

| D= | E= | ІІІ | IV | В= | С= | VІІ | KK | δ | KK | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мн. | І | Мн. | ІІ |  | А= | Мн. | V | Мн. | VІ |  |  | ІV+VІІ | δН -δВ |  | ІV-VІІ | δн -δB |
|  | DּМн |  | ЕּМн | І+ІІ | ІІІ+А |  | ВּМн |  | CּМн | V+VІ |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0° |  |  | 180° |  |  |
| S30 |  | S60 |  |  |  | S15 |  | S75 |  |  | 15° |  |  | 195° |  |  |
| S60 |  | S30 |  |  |  | S30 |  | S60 |  |  | 30° |  |  | 210° |  |  |
| 1 |  | 0 |  |  |  | S45 |  | S45 |  |  | 45° |  |  | 225° |  |  |
| S60 |  | -S30 |  |  |  | S60 |  | S30 |  |  | 60° |  |  | 240° |  |  |
| S30 |  | -S60 |  |  |  | S75 |  | S15 |  |  | 75° |  |  | 255° |  |  |
| 0 |  | -1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 90° |  |  | 270° |  |  |
| -S30 |  | -S60 |  |  |  | S75 |  | -S15 |  |  | 105° |  |  | 285° |  |  |
| -S60 |  | -S30 |  |  |  | S60 |  | -S30 |  |  | 120° |  |  | 300° |  |  |
| -1 |  | 0 |  |  |  | S45 |  | -S45 |  |  | 135° |  |  | 315° |  |  |
| -S60 |  | S30 |  |  |  | S30 |  | -S60 |  |  | 150° |  |  | 330° |  |  |
| -S30 |  | S60 |  |  |  | S15 |  | -S75 |  |  | 165° |  |  | 345° |  |  |

График девиации

+δ

| 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 КК,° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-δ

Вычислил___________________________________________________

Ф.И.О. 		Группа

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	1

1	Лабораторная работа  Магнитный компас УКП-М	4

1.1	Конструкция магнитного компаса УКП-М	4

1.2	Проверки магнитного компаса	7

1.2.1	Проверка картушки на застой	7

1.2.2	Проверка предметной мишени пеленгатора	7

1.2.3	Проверка призмы пеленгатора	8

1.3	Определение магнитного пеленга створа и девиации магнитного компаса	8

2	Лабораторная работа  Морской магнитный компас КМО-Т	12

3	Лабораторная работа  Магнитный компас КМ-145	18

3.1	Комплект приборов и основные технические данные.	18

3.2	Технические характеристики магнитного компаса КМ-145-8		19

3.3	Функциональная схема магнитного компаса КМ-145-8.	20

4	Лабораторная работа  Измерение горизонтальных магнитных сил дефлектором	24

4.1	Устройство дефлектора	24

4.2	Измерение горизонтальных сил	27

5	Лабораторная работа  Уничтожение полукруговой девиации на 4-х главных компасных курсах (способ Колонга)	30

5.1	Теоретическое обоснование способа Колонга	30

5.2	Практическое выполнение способа Колонга	32

6	Лабораторная работа Расчет таблицы девиации	34

6.1	Определение остаточной девиации.	34

6.2	Вычисление коэффициентов девиации	35

7	Лабораторная работа  Уничтожение полукруговой девиации на 4-х главных магнитных курсах (способ Эри)	38

7.1	Приведение судна на заданный магнитный курс.	38

7.2	Теоретическое обоснование способа Эри	40

7.3	Практическое выполнение способа Эри.	42

8	Лабораторная работа  Уничтожение креновой девиации	43

8.1	Уничтожение креновой девиации с помощью судового инклинатора (обоснование способа)	43

8.2	Практическое уничтожение креновой девиации	45

Приложение	47

# Text boxes

Fв.м.

Wк

Ек

1

3

2

Hв

NM

МП

КУ

МК

*

Hн

Nk

Н'

Hр

2α

Nm

Nk

λН

C'λH

D'λH

B'λH

δ

δ

λНcosδ

D'λHcosδ

Nm

Nk

λН

C'λH

D'λH

B'λH

δ

δ

λНcosδ

δ

D'λHcosδ

δ

δ

(e-k)Zθ

(e-k)Z

z1

S

N

z

θ

Rθ   Rкθ        y

R

Rк

θ

F

f1           f2

B'λH

D'λH

λH

А'λН Е'λН  С'λН

Nк

Nm

δ