Методика навигационного использования 
РЛС/САРП

# Введение

Методика составлена таким образом, чтобы, читая её, оператор правильно выполнял все действия, одновременно изучая особенности применения отдельных процедур.

Вначале определимся с понятиями, используемыми в Методике.

Курсор – сигнал на экране, связанный с вращением шарика трекбола.

Трекбол – орган управления РЛС/САРП, представляющий собой коробку с шариком и тремя кнопками. Трекболом удобно пользоваться двумя руками. Одна – вращает шарик, а другая – нажимает на кнопки.

Щелчок – кратковременное нажатие кнопки трекбола.

Захватить сигнал на экране РЛС это значит, вращением шарика трекбола, навести курсор на цель и, удерживая в нажатом состоянии кнопку трекбола,  дальнейшим вращением шарика перемещать объект.

# Сокращения, используемые в Методике

ТХ A (X) или (S) – режимы работы приемопередатчика РЛС  (длина волны - 3 см. – Х, а 10 см. -  S);

EBL/VRM – линия электронного пеленга / окружность измеряемой дистанции;

RNG – расстояние;

BRG – пеленг;

LAT – широта места;

LON – долгота места;

ERBL – линия электронного пеленга с меткой дистанции;

WPT – путевая точка;

Т BRG – истинный пеленг;

DTG – (distance to go) расстояние, которое следует пройти до путевой точки (в морских милях или км);

XTD – (Cross Track  Distance) отклонение (Левое или Правое) от маршрута (в морских милях или км);

TTG – (Time To Go) время перехода до путевой точки (в часах и минутах);

RR – (Range Ring) круги расстояний (кольца дальности);

SL - (Stern Line) кормовая линия;

HL – (Head Line) линия курса судна;

MAN – (Manual) ручная настройка;

AFC – (Automatic Frequency) автоматическая подстройка частоты;

Ack ALARM -  (Acknowledge ALARM) подтверждение аларма;

TM/RM - (TRUE/RELATIVE VECTORS CENTRE) – Режим истинного/относительного движения – (истинное/относительное значение вектора скорости судна, продленное до центра экрана);

ENH - (enhance) усиление;

SP – (Short Pulse) короткий импульс;

МР – (Middle Pulse) средний импульс;

LP – (Long Pulse) длинный импульс;

HDG – (HeaDinG) направление;

SOG – (Speed Over Ground) скорость относительно грунта;

COG - (Course Over Ground) курс относительно грунта (истинный);

STW – (Speed To Water) скорость перемещения в воде

ECHO REF – (ECHO  REFLECTOR)  опорный эхосигнал;

# Организация решения задачи расхождения с целями по данным САРП

Включить индикацию подвижного круга дальности – VRM1 и установить его на расстояние безопасного расхождения с встречными целями.

Критериями для выбора дистанции расхождения являются наша скорость, радиус циркуляции и время циркуляции на обратный курс. Эти данные можно взять из справочной лоцманской карты, имеемой на каждом судне – Pilot card. В реальных условиях дистанция расхождения может колебаться в пределах 1..3 мили.

Навести курсор вращением шарика трекбола на цель и нажатием левой клавиши трекбола захватить цель для сопровождение САРП.

Появляется формуляр цели с указанием пеленга на цель – BRG; и дистанции до цели – Range, а через 1,5 – 2 минуты для цели выработается полный формуляр цели:

курс – CSE;

скорость – SOG;

кратчайшее расстояние расхождения с целью – CPA;

время наступления кратчайшего расстояния – TCPA;

дистанция пересечения целью нашей линии курса – BCR;

время пересечения целью нашей линии курса – BCT.

Выполнение операции захвата целей, выполненное для всех наблюдаемых на экране отметок целей позволит получить исходную информацию о взаимном перемещении целей. В режиме относительного вектора можно оценить развитие ситуации расхождения с встречными целями. Продлить длины векторов до круга безопасности и если вектора всех целей в режиме R Vectors проходят вне круга безопасного расхождения, маневр уклонения не нужен. В противном случае необходимо решить задачу расхождения с встречными целями на безопасном расстоянии. Для этого служит режим решения задачи расхождения TRIAL. Но до включения этой задачи необходимо определить сторону уклонения от опасных целей.

Перевести изображение векторов при целях в режим истинного вектора – T Vectors для оценки ситуации и выбора стороны уклонения при расхождении с целями.

Сторона уклонения выбирается с учетом требований МППСС и реальной обстановки на карте (Учет глубины места и возможных помех, не отраженных на карте – запретных районов и т.д.).

Оценка ситуации в режиме реальных векторов позволяет также спрогнозировать возможный маневр целей, уклоняющихся от встречных препятствий.

Сделав выбор о стороне уклонения, перевести вектор в режим относительного вектора - R Vectors. Только этот режим позволяет планировать расхождение на заданном расстоянии.

Включить режим вызова меню TRIAL.

В этом меню время упреждения маневра Delay установлено по умолчанию 3 мин. Однако, исходя из объективно сложившихся обстоятельств, это время может быть изменено.

Включить режим решения задачи Running.

С этого времени начинается отсчет времени решения задачи, что видно по уменьшению времени до начала маневра Delay. К моменту окончания этого времени мы должны закончить маневр покладки на новый курс для расхождения на безопасной дистанции. А это означает, что сам маневр должен начаться с упреждением на время циркуляции. Это время можно найти используя лоцманские таблицы Pilot card из которых по разности курсов начального и конечного выбирается время начала маневра. Как только Delay станет равным рассчитанному времени маневра, следует этот маневр начать.

Изменить в раскрывшемся меню TRIAL manOeUvrE значение курса на 200…300 в сторону, определенную в п.3, и оценить сложившуюся ситуацию.

Если все вектора проходят вне круга безопасности – задача решена. Если нет, то увеличивается или уменьшается значение изменения курса и снова оценивается ситуация.

После окончательного выбора курса на расхождение рассчитывается время упреждения для начала маневра и в расчетный момент начинается поворот на новый курс.

С окончанием маневра и покладкой на новый курс закрыть меню TRIAL. Выждать 1,5 …2 минуты для решения задачи САРП на новом курсе и окончательно оценить результат маневра.

Закрывается меню TRIAL переводом курсора на меню и щелчком правой клавиши трекбола. Таким образом решается задача расхождения с любым количеством целей. Надо понимать, что в любом случае мы определяем 1—2 самых опасных целей и решаем маневр расхождения с ними. В дальнейшем возможно изменение ситуации и другие цели станут опасными. В этом случае опять включается меню TRIAL и решается задача расхождения с новыми целями.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае если время позволяет (расстояние до целей большие или скорости маленькие) можно изменять время Delay в ту или другую сторону и проиграть маневр для каждого случая.

Изменение курса на величину менее 150…200 и скорости на 1…2 узла нецелесообразно, так как такой маневр может остаться незамеченным окружающими целями и они станут предпринимать свои действия для совершения маневра исходя из предположения вашего неизменного курса и скорости.